Recommended Suspension Settings: 2009 Lightning XB9SX

| LOAD*** | FRONT FORK | REAR SHOCK |
| --- | --- | --- |
| LB. | KG | *PRELOAD: TURNS IN FROM MINIMUM | **COMPRESSION: TURNS OUT FROM MAXIMUM | **REBOUND: TURNS OUT FROM MAXIMUM | PRELOAD POSITION | **COMPRESSION: TURNS OUT FROM MAXIMUM | **REBOUND: TURNS OUT FROM MAXIMUM |
| Less than 130 | Less than 59 | 3 | 2 | 1-3/4 | 1 | 2-1/2 | 2 |
| 130-150 | 59-68 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 2 | 2-1/4 | 1-3/4 |
| 150-170 | 68-77 | 5 | 1-1/2 | 1-5/8 | 3 | 2 | 1-1/2 |
| 170-190 | 77-86 | 6 | 1-1/2 | 1-1/2 | 4 | 1-3/4 | 1-1/2 |
| 190-210 | 86-95 | 7 | 1-1/4 | 1-1/2 | 5 | 1-1/2 | 1-1/4 |
| 210-230 | 95-104 | 8 | 1-1/4 | 1-1/2 | 6 | 1-1/4 | 1 |
| 230 to GVWR | 104 to GVWR | 9 | 1 | 1-1/4 | 7 | 1-1/4 | 1 |
| *Front preload is set by loosening adjuster counterclockwise until it stops at minimum and then counting the number of turns in to get to the desired setting. **All damping adjuster settings are done by tightening adjuster clockwise until adjuster stops at maximum settings and then counting the turns counterclockwise to get to the desired setting. ***Load includes rider, passenger, cargo, accessories and riding gear. |