# Text boxes

2.5” diam

1.25” diam

2” diam

0.5” diam

From Header

Blocked off on end.

2.5” inlet pipe

(1.25 x 1.25 x 3.14 = 4.91 sq. inch

exiting out of 4 (FOUR) 1/2” holes

(.25 x .25 x 3.14 x 4 = 0.785 sq inch

180 degree turn down two 1.25” pipes

(0.625 x 0.625 x 3.14 x 2 = 2.45 sq inch

180 degree turn down one 2” pipe & out

(1 x 1 x 3.14 = 3.14 sq inch.

Exit pipe